## Slide 1: IRD – CAS
Franz Tscharf
Philip Grodberg
Tobias Schubert
Friedrich Baltzer

## Slide 2: CAS – Collision Awareness System
Problemstellung
Quadcopter wird durch Räumlichkeiten gesteuert
Trotz Scanner nicht jedes Hindernis für den Piloten sichtbar
-> Bestehendes Risiko einer Kollision
Ansatz
Entwurf eines Kolisionsverhütungssystems Ultraschallsensoren auf Arduniobasis

## Slide 3: Anbau
Einsatz von 1 x Arduino Nano
  + 6 x HC – SR04 Ultraschallsensoren

## Slide 4: Aufbau

## Slide 5: Problemstellung
Abschätzung der benötigten Pins:
Echo & Trigger pro Sensor (6) : 12
Stromversorgung der Sensoren : 2
Kommunikation mit Pixhawk : 4
-> 18 benötigte Pins
-> Zwei Arduino benötigt

## Slide 6: Lösungsansatz: NewPing Library
Reduzieren der Trigger- und Echopins auf 1 Pin pro Sensor
-> 12 benötigte Pins
-> Umsetzung mit einem Arduino Nano möglich

## Slide 7: Kommunikation mit Pixhawk